ОАО «Судостроительный завод

им. Октябрьской революции»

среднее добывающее судно

типа «приморье»

Судно предназначено для добычи краба, креветки, трубача. Хранение улова в охлаждаемом трюме с температурой 0о ÷ -2оС или морозильном режиме с температурой -25о ÷ -27оС.

## ОСНОВНЫЕ    ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина наибольшая (м)                           - 41,87                         Главная судовая силовая

Длина между перпендикулярами (м)   - 36,6                           установка (л.с.)                         -до 750

Ширина наибольшая (м)                          -9,85                         Движетель                     винт регулируемого

### Высота борта на миделе (м)                    -4,6                                                                                шага

Осадка по грузовую марку (м)               -3,2                          Электростанция:

Водоизмещение                                                                          дизель-генератор (кВт)            -2х75

при осадке по грузовую марку (т)       -605                              валогенератор (кВт)                 -130

Объем грузового трюма (м3)                  -95                              Средства связи           отвечают требованиям

Автономность плавания (сутки)           -15                                                                                 ГМССБ

Скорость хода (узел)                              -10                               Виды лова:  Добыча краба донными

ловушками.

Опция: Трал и снюрревод, кошельковый

Экипаж (чел.)                                -16+4 зап. места                                        невод, лов сайры на электросвет,

Район плавания                              -неограниченный                                     донный ярус.

# Завод-строитель: ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции»

#### Адрес: 675003, г. Благовещенск, ул. Пушкина, 189

#### Телефон/факс: 8(4162) 52-36-09; E-mail: nelma-market1@yandex.ru