## Slide 1: РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ

## Slide 2: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОЗДАНИИ ГЭС НА КАМЧАТКЕ
1
1967 год
Институтом «ЛенГидроПроект» выполнено технико-экономическое обоснование каскада ГЭС на р. Кроноцкая.
Мощность – 300 Мвт
Годовая выработка – 1100 млн. квт час.
Срок окупаемости – 4 года.
1984 год
Институт «ЛенГидроПроект» выполнил работу по размещению ГЭС на территории Камчатки и о. Сахалин. В качестве первоочередного проекта для Камчатки рекомендовано строительство ГЭС-1 на р. Жупанова:
Мощность – 270 Мвт
Годовая выработка – 1,096 млн. квт. час
Ущерб рыбным запасам – 526 тонн.
1987 год
Работы по проектированию остановлены отменой ранее выпущенного Постановления областного Совета
2010 год
В «Стратегии развития энергетики Камчатки до 2025 года» Жупановская ГЭС-1 представлена, как единственный генерирующий источник, способный снизить стоимость электрической энергии до средне-российского уровня к 2020 году.
Себестоимость производства – 0,24 руб.кВт. час.
2012 год
Решением Правительства Камчатского края создано КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» с задачей реализации проекта Жупановской ГЭС-1
2013 год
По заданию КГБУ «РЦРЭЭ» институтом «ЛенГидроПроект» выполнена ДОН строительства каскада ГЭС на реке Жупанова; организован и работает гидро-метео пост.
Строительство ГЭС-1 рекомендовано в качестве первоочередного:
Мощность – 270 Мвт;
Выработка – 1289 млн. кВт. час в год
Стоимость основного строительства – 36 млрд. руб.
Себестоимость производства – 0,24 руб. кВт. час.
Тариф на шинах ГЭС – 3,50 руб. кВт. час. (на период окупаемости 17 лет)

## Slide 3: РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
2
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Петропавловск-Камчатский
Октябрьский
Мильково
ТЭЦ-1 209 Мвт
ТЭЦ-2 180 Мвт
Мутновская
геотермальная ЭС 62 Мвт
Толмачевская
ГЭС 45 Мвт
Октябрьская
дизельная ЭС 4 Мвт
Тихий океан
Охотское море

## Slide 4
3
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Мильково
р. Жупанова
Кроноцкий залив
Река Жупанова берет начало на восточных склонах Елагинского хребта и впадает в Кроноцкий залив Тихого океана
Длина реки 242 км. Площадь водосбора 6980 км2.
влк.Корякская сопка
влк.Жупановская сопка
влк.Малый Семячик

## Slide 5
4
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Мильково
р. Жупанова
Кроноцкий залив
Институтом ОАО «Ленгидропроект» предложены
три основных створа
ГЭС-1
НПУ-224м
ГЭС-2
НПУ-320м
ГЭС-3
НПУ-400м
влк.Корякская сопка
влк.Жупановская сопка
влк.Малый Семячик

## Slide 6
5
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Мильково
Кроноцкий залив
Высота – 122 м.
Площадь затопления – 136 кв.км.
Гарантированная мощность – 129 МВт
Установленная мощность – 270 МВт
Выработка электроэнергии – 1289 кВтч
Объем инвестиций
(с инфрастркуткрой) – 48,8 млрд. руб.
Себестоимость производства – 0,24 р/кВтч
Тариф на срок окупаемости (17 лет) – 3,50 р/кВтч
ГЭС-1
НПУ-224м

## Slide 7
6
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Мильково
Высота – 99 м.
Площадь затопления – 24,5 кв.км.
Установленная мощность – 90 МВт
Выработка электроэнергии – 474 кВтч
Объем инвестиций - 21 млрд. руб.
ГЭС-2
НПУ-320м

## Slide 8
7
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Мильково
Высота – 83 м.
Установленная мощность – 55 МВт
Выработка электроэнергии – 240 кВтч
Объем инвестиций - 20 млрд. руб.
ГЭС-3
НПУ-400м

## Slide 9
8
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Мильково
Строительство дорог до ГЭС-1 (около 130 км.) от п.Раздольный по слабопересеченной местности. Объем инвестиций – 4 млрд. руб.
Общий объем инвестиций вдорожную инфраструктуру – 9 млрд. руб.
пос. Раздольный

## Slide 10
9
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
ПС Мильково
ПС Елизово
Выдача мощности планируется по ВЛ 220 кВ на ПС Авача
через п.Северные Коряки протяженностью 130 км. Объем инвестиций – 2,5 млрд. руб.
Предлагается также одну из цепей проектируемой ВЛ 220 кВ Елизово – Мильково – Ключи – Усть-Камчатск провести через каскад Жупановских ГЭС. Таким образом создается кольцо, обеспечивающее надежность электроснабжения потребителя центрального энергоузла.
Общий объем инвестиций в ЛЭП – 9 млрд. руб.
Существующая ВЛ 220 кВ Елизово - Мильково

## Slide 11
10
КАСКАД ЖУПАНОВСКИХ
ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Мильково
В проекте будут предусмотрены компенсационные мероприятия экологическим воздействиям, в т.ч. строительство рыбоходного канала и лососевого рыборазводного завода интенсивного выращивания. Объем инвестиций в природоохранные мероприятия – 8,8 млрд.руб
Общая зона затопления около 160 кв. км.
Запасы товарного леса попадающего в зону затопления определены в 300 тыс. м3. Ущерб рыбным запасам оценен в 1,5 тыс. тонн .

## Slide 12
12
Создание нового промыслового нерестилища
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
ПЛОТИНА ГЭС1
РЫБОХОДНЫЙ КАНАЛ
РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД
Перспективная продуктивность водохранилища-нерестилища ГЭС1 – 15 тыс. тонн в год дикого лосося.
Перепад
24 м.
Длина
5 км.
Пропускная способность
20 куб.м./сек.
Производительность – 1,5 тыс. тонн в год.
ЭКО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР
ЛЭП 220V, дорога

## Slide 13
11
ЭКОНОМЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАСКАДА ЖУПАНОВСКИХ ГИДРО-ЭЛЕКТРО СТАНЦИЙ
Мильково
Наименование | ГЭС-1 | ГЭС-2 | ГЭС-3 | Итого по каскаду
Установленная мощность, МВт | 270 | 90 | 55 | 415
Гарантированная мощность, МВт | 127,2 | 41,6 | 25,2 | 194
Выработка электроэнергии, млн.кВт∙ч | 1290 | 474 | 275,3 | 2039,3
Сметная стоимость строительства в ценах 1 кв. 2013 года, млн.руб. | 48810,24 | 20786,99 | 20306,72 | 89903,95
Удельные капиталовложения: - на 1 кВт, тыс.руб. | 180,8 | 231,0 | 369,2 | 216,6
- на 1 кВт∙ч, руб. | 37,8 | 43,8 | 73,8 | 44,1
Показатели эффективности Внутренняя норма доходности, % | 10,8 | 9,6 | 6,3 | 9,6
Чистый дисконтированный доход, млн.руб. | 34621 | 9704 | -3176 | 35221
Простой срок окупаемости*, лет | 18,9/10,9 | 20,3/11,3 | 26,3/10,3 | 22,8/14,8
Дисконтированный срок окупаемости*, лет | 26,9/18,9 | 31,4/22,4 | - | 33,2/25,2
Индекс доходности, отн.ед. | 1,67 | 1,44 | 0,85 | 1,39
*) в числителе от начала финансового анализа, в знаменателе от начала эксплуатации |  |  |  | 

## Slide 14
12
Петропавловск-Камчатский
Вилючинск
Елизово
Мильково
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

## Slide 15
13
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Обогатительная фабрика. Производительность - 300,0 тыс. тонн в год.
Металлургический завод. Производительность - 100,0 тыс. тонн в год.
Цементный завод. Производительность - 200,0 тыс. тонн в год.
Завод базальтового супертонкого волокна. Производительность - 1,0 тыс. тонн в год.
Всего капиталовложений - 10 млрд. рублей. Окупаемость – 3 года.

## Slide 16
14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»
+7 (4152) 42-06-56
Email – office@rcree.ru